Załącznik Nr 1

Nidzica, dnia 26.10.2009 roku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PROJEKTOR  MULTIMEDIALNY

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| PROJEKTOR SANYO WXU30 | 1 sztuka |
| Technologia wyświetlania | 3 x 0.74” TFT p-SI |
| Rozdzielczość | WXGA 1280x800 |
| Jasność | 3700 ANSI Lumenów |
| Kontrast | 500 : 1 |
| Głośność (ECO/STD) | 30 dB / 34 dB |
| Współczynnik odległości | 1.17 - 1.86:1 |
| Odległość od ekranu | 0.99 - 12.1 m. |
| Waga | 3.6 kg |
| Kompatybilność komputerowa | UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| Sygnały HDTV | 1035i/1080i/1080p |
| Jednorodność | 80 % |
| Obiektyw | f = 19.2 ~ 30.2 mm, F = 1.7 ~ 2.5, ręczny focus |
| Zoom Ręczny | Zoom 1 : 1.6x |
| Równomierność oświetlenia | 85% |
| Korekcja Trapezu Pionowa | +/- 40 stopni |
| Rodzaje Projekcji | Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa |
| Lampa | 275W NSH (LMP-111) |
| Żywotność lampy ECO/STD | 3000h / 2500h |
| Wymiary | 334 x 78 x 257 mm szer. x wys. x gł. |
| Zasilanie | 100 – 240V, 50 – 60Hz. |
| Pobór mocy | 346 W max. / 278 W ECO |
| Wejścia: |  |
|  | 1 x DVI-I (cyfrowe/HDCP/analogowe) |
|  | 1 x D-sub15pin (RGB/Component/Scart RGB) |
|  | 1 x RCA (Composite) |
|  | 1 x Mini-DIN 4-stykowe (S-Video) |
|  | 1 x RJ45 (LAN) |
|  | 1 x 3.5mm Stereo Jack dla komputera |
|  | 2 x RCA (R/L-mono) dla video |
|  | 1 x USB typu B (sterowanie myszą) |
|  | 1 x Mini-DIN 8-stykowe (RS232) |
|  | 1 x 3.5mm Stereo Jack (wejście kontrolne) |
|  | slot na karty SD |
|  | WLAN |
| Wyjścia: |  |
|  | 1 x 3.5mm Stereo Jack (zmienne) |
|  | 1 x D-Sub15 pin (monitor) |
| Audio | 1W Mono |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 3 lata na lampę lub 2000h |
| Dostarczane akcesoria | Pilot zdalnego sterownia z możliwością podłączenia przewodowego, baterie, instrukcja obsługi (CD-ROM), kabel zasilający, kabel typu D-Sub15, funkcja alarmu, kod PIN, torba transportowa, osłona obiektywu z gwintem i sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym, uchwyt do montażu sufitowego |

- EKRAN PROJEKCYJNY:

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Ekran ADEO MOTORIZED ELEGANCE 270X168,5 | 1 sztuka |
| Sterowanie | bezprzewodowe radiowe (pilot+odbiornik) |
| Wymiary | 270X168,5 |
| Materiał projekcyjny | VISION WHITE |
| Wysuw ekranu | przedni |
| Silnik | po lewej stronie |
| Kaseta ekranu | aluminiowa w kolorze białym |
| Gwarancja | 3 lata |

- NAGŁOŚNIENIE PRZENOŚNE:

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| MONACOR PMX-120SET | 1 para |
| Moc wyjściowa | 2 x 60WRMS/2 x 80WMAX |
| Pasmo przenoszenia | 20-20 000Hz |
| Wejścia mik. | 1.5mV |
| Wejścia liniowe | 60mV |
| Tape | 220mV |
| Wejście Aux | 600mV (powrót efektu) |
| Tape (rec) | 225mV |
| Wyjścia Aux | 1.6V (wyj. efektu) |
| Korektor |  |
| Bas | ±12dB/100Hz |
| Średnie | ±12dB/2.5kHz |
| Wysokie | ±12dB/10kHz |
| Korektor graficzny | - |
| Zasilanie | 230V˜/50Hz/420VA |
| Dopuszcz. temp. otocz. | 0-40 °C |
| Wymiary | 285x410x220mm (mikser/wzmacniacz) 285x410x250mm (głośnik) |
| Waga | 26kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| MONACOR PAST-162 SET |  |
| Zestaw statywów głośnikowych Składa się z dwóch aluminiowych statywów PAST-162/SW i torby na statywy BAG-20LS |
| MONACOR TXS-860 2-kanałowy odbiornik, dla nadajników pracujących na odpowiednich częstotliwościach nośnych. | 1 sztuka |
| Częstotliwość nośna | 863.05MHz, 864.80MHz |
| Pasmo przenoszenia | 50-15 000Hz |
| THD | < 0.6% |
| Zakres dynamiki | > 110dB |
| Sygnał audio | 0-0.75V/5kΩ (6.3mm) 60mV/600Ω (XLR, sym.) |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | 12-15V prąd stały /300mA |
| Wymiary | 410x52x260mm |
| Waga | 2.4kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| MONACOR TXS-821HT i TXS-822HT mikrofony doręczne z nadajnikiem (bezprzewodowe) | 2 sztuki |
| Częstotliwość nośna | 863.05MHz |
| Bezprzewodowy | TAK |
| Pasmo przenoszenia | 50-15 000Hz |
| Stabilność częstotliwości | ±0.005% |
| Wymiary | Ø 50mm x 246mm |
| Waga | 225g |
| Gwarancja | 2 lata |

- NAGŁOŚNIENIE STAŁE:

| NAZWA | Opis |
| --- | --- |
| MONACOR PA-702 Wzmacniacz miksujący PA, mono | 1 sztuka |
| Moc wyjściowa | 35WRMS, 70WMAX |
| Wejście mikr. | 2mV |
| Wejście aux | 150mV |
| Wejście phono | 3mV |
| Wyjście głośnikowe | 4/8Ω, 100V |
| Pasmo przenoszenia | 65-16 000Hz, ±3dB |
| Korektor niskie | ±10dB/150Hz |
| Korektor średnie | ±10dB/1kHz |
| Stosunek S/N | > 55dB |
| THD | 5% (20WRMS) |
| Zasilanie | 230V˜/50Hz/92VA |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 320x85x230mm |
| Waga | 4.5kg |
| Mikrofon | 2 x gniazdo 6.3mm |
| Aux, phono | 1 x RCA każdy |
| Gwarancja | 2 lata |
| MONACOR EUL-30/WS Pary uniwersalnych zestawów głośnikowych PA | 2 pary (4 sztuki) |
| Pasmo przenoszenia | 80-20 000Hz |
| Moc znamionowa (100V) | 15/7.5/4/2/1WRMS |
| SPL (1W/1m) | 87dB |
| Max SPL | 98dB |
| Wymiary | 130x192x115mm |
| Gwarancja | 2 lata |
| MONACOR TXS-860 2-kanałowy odbiornik, dla nadajników pracujących na odpowiednich częstotliwościach nośnych. | 1 sztuka |
| Częstotliwość nośna | 863.05MHz, 864.80MHz |
| Pasmo przenoszenia | 50-15 000Hz |
| Pasmo przenoszenia | 50-15 000Hz |
| Zakres dynamiki | > 110dB |
| Sygnał audio | 0-0.75V/5kΩ (6.3mm) 60mV/600Ω (XLR, sym.) |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | 12-15V prąd stały /300mA |
| Wymiary | 410x52x260mm |
| Waga | 2.4kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| MONACOR TXS-822LT Elektretowy mikrofon krawatowy z wtykiem 3.5mm, z zatrzaskiem | 1 sztuka |
| Częstotliwość nośna | 864.80MHz |
| Pasmo przenoszenia | 50-15 000Hz |
| Wymiary | 66x108x35mm |
| Waga | 95g |
| Gwarancja | 2 lata |
| MONACOR 822-HT Mikrofon doręczny z nadajnikiem | 1 sztuka |
| Częstotliwość nośna | 863.05MHz |
| Pasmo przenoszenia | 50-15 000Hz |
| Stabilność częstotliwości | ±0.005% |
| Wymiary | Ø 50mm x 246mm |
| Waga | 225g |
| Gwarancja | 2 lata |