Załącznik Nr 1

Nidzica, dnia 18.08.2010 roku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Klimatyzacja DAIKIN FTXS60G/RXS60F z inverterem

| Nazwa produktu | FTXS60G / RXS60F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydajność chłodnicza | Min. | kW | 1.7 |
|  | Min. | Btu/h | 5,8 |
|  | Nom. | kW | 6.0 (3) |
|  | Nom. | Btu/h | 20,500 (3) |
|  | Maks. | kW | 6.7 |
|  | Maks. | Btu/h | 22,9 |
| Wydajność grzewcza | Min. | kW | 1.7 |
|  | Min. | Btu/h | 5,8 |
|  | Nom. | kW | 7.0 (4) |
|  | Nom. | Btu/h | 23,900 (4) |
|  | Maks. | kW | 8.0 |
|  | Maks. | Btu/h | 27,3 |
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 1.99 |
|  | Grzanie | Nom. | kW | 2.04 |
| EER | 3.02 |
| COP | 3.43 |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | B |
|  | Grzanie | B |
| Sterowanie |  |  |  |  | za pomocą pilota |
| Roczne zużycie energii | kWh | 995 |
| Gwarancja |  |  |  |  | 36 miesięcy |
| Uwagi | Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna) |
|  | Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki) |
|  | Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m |
|  | Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m |

| Nazwa produktu | RXS60F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 735 |
|  |  | Szerokość | mm | 825 |
|  |  | Głębokość | mm | 300 |
| Ciężar | Jednostka | kg | 48 |
| Sprężarka | Typ | Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie |
| Zakres pracy | Chłodzenie | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | -10 |
|  |  |  | Maks. | °CDB | 46 |
|  | Grzanie | Temp. otoczenia | Min. | °CWB | -15 |
|  |  |  | Maks. | °CWB | 20 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Nom. | dBA | 63 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 49 |
|  |  | Niski | dBA | 46 |
|  | Grzanie | Wysoki | dBA | 49 |
|  |  | Niski | dBA | 46 |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R-410A |
| Połączenia instalacji | Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego | kg/m | 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) |
|  | Różnica poziomów | IU - OU | Maks. | m | 20 |
| Standardowe akcesoria | Pozycja | Gniazdo spustowe |
|  | Ilość | 1 |
|  | Pozycja | Instrukcja instalacji |
|  | Ilość | 1 |
| Zasilanie | Faza | 1 |
|  | Częstotliwość | Hz | 50 |
|  | Napięcie | V | 220-240 |
| Gwarancja |  |  |  |  | 36 miesięcy |
| Uwagi | SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza |

- Montaż przez certyfikowanego instalator Daikin

W skład wchodzą:

- demontaż starej klimatyzacji (klimatyzator Saunier Duval)

- wykonanie linii freonowych i wodnych

- montaż urządzeń

- testy szczelności próżni

- testy skroplin

- uruchomienie

- konstrukcja wsporcza

- prace wykończeniowe

- szkolenie z obsługi

Uwagi:

Montaż na wysokości ok.3 m, długość połączenia do 5 m, możliwość rozstawienia rusztowania.