# Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................

pieczęć oferenta

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Monitor ekranowy – 2 szt.

Kod. CPV – 30231300 - 0

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Monitor ekranowy |
| I Parametry: |
|  | Przekątna ekranu, rozdzielczość | 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych |  |
|  | Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |  |
|  | Wejścia wideo | 1x DVI z HDCP, 1x VGA |  |
|  | Obudowa i regulacja monitora | Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy, złącze Kensington Lock, możliwość montażu na ścianie – standard VESA 100 |  |
|  | Kable | Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo, analogowy o długości min 1,8m |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie Collect & Return |  |
|  | Menu | Regulacja palety barw z menu – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, możliwość zapisu ustawień użytkownika (R,G,B); wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu. |  |
|  | Certyfikaty i normy, dokumentacja | -TCO Displays 5.0 -EPEAT Silver -Energy Star 5.0 (EPA 5.0), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0,6W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora -EN60950, CE -ISO 9241-307 -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |  |

- Komputer – 7 szt.

Kod. CPV – 30213000 - 5

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Komputer |
| I Parametry: |
|  | Procesor | w architekturze x86, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem min.2,8GHz, cache min. 2MB L2, FSB 800 MHz |  |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3-1066MHz (możliwość rozbudowy do 8 GB) |  |
|  | Dysk twardy | 320 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |  |
|  | Napęd optyczny | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |  |
|  | Płyta główna | - Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera -trwale oznaczona logo producenta komputera na etapie produkcji -oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji - w standardzie μATX - chipset dostarczony przez producenta procesora - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - min 1x PCI Express o szybkości x16 - min 1x PCI Express o szybkości x1 - min 2x PCI 32bit -Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera -możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera -możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwość FSB, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, -możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) -możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala - możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy |  |
|  | Karta dźwiękowa | -Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, -możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana -oparta o układ Intel GMA 4500 lub nowszy o nie gorszej wydajności 2D/3D -do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) |  |
|  | Porty I/O | -min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) -min. 1x RS-232 -2x porty PS2 -1x VGA, 1x DVI -1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) -nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |  |
|  | System operacyjny | -Licencja dla Windows 7 Professional 32bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej -Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej -Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon -Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |  |
|  | Obudowa | -Typu „Microtower” -obudowa w kolorze czarnym -w standardzie µATX -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 87% (tzw 87+) -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera -mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy) -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -slot Kensington -oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką |  |
|  | Klawiatura | -Klawiatura USB w układzie US |  |
|  | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi -USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk -funkcja scroll'a czterokierunkowego |  |
|  | Inwentaryzacja i diagnostyka | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - pracę w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana w instalacji sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego, ( wymagane oświadczenie producenta ) dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |  |
|  | Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5. Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera 6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 7.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows Vista. 8. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) dostępnej na poniższej stronie internetowej i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5. http://www.energystar.gov/ , komputer spełniający kryteria specyfikacji Energy Star 5.0 9.certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie http://www.epeat.net, co najmniej ocena brązowa) |  |
|  | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |