# Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................

pieczęć oferenta

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Serwer – 1szt.

Kod. CPV – 48820000 - 2

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne i punktacja* TAK | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Serwer |
| I Parametry: |
|  | Obudowa | typu Rack , wysokość nie więcej niż 2U, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |
|  | Procesor | dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate2006min. 214 pkt. wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org ( wydruk załączony do oferty ) Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80W. |  |
|  | Płyta główna | Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 18 gniazd pamięci RAM, karty rozszerzeń - min 7 slotów PCIe Gen2 x8 w tym możliwość automatycznej pracy min 2 slotów z podwójną wydajnością, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16, min 9 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 2 w środku), port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu 2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania możliwość użycia modułu szyfrowania TPM |  |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 8 gniazd pamięci w trybie niezależnym, możliwość rozbudowy do minimum 144 GB. |  |
|  | HDD | 4 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 146GB 15krpm 3,5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 5, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 6 szt. dysków, |  |
|  | Kontrolery | kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, 2 kanałowy kontroler typu SATA |  |
|  | Inne napędy i moduły | DVD- RW wewnętrzny, panel serwisowy z wyświetlaczem LCD |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
|  | Karty sieciowe | 2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |
|  | Zasilanie i chłodzenie | Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA o efektywności min 89% typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz, współczynnik wydajności względem zużywanej energii SPEC/W nie mniej niż 0,267 (wydajność SPEC w odniesieniu do maksymalnego poboru mocy serwera); nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). |  |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86 |  |
|  | Certyfikaty producenta | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |  |
|  | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |  |
|  | Gwarancja | 3 lata z GWARANTOWANYM czasem NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta serwera dołączone do oferty) |  |
|  | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta ) |  |

- Komputer – 8 szt.

Kod. CPV – 30213000 - 5

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne i punktacja* TAK | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Komputer |
| I Parametry: |
|  | Procesor | w architekturze x86, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem min. 2,6 GHz, cache min. 2MB L2 |  |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR2-800 (możliwość rozbudowy do 8 GB) |  |
|  | Dysk twardy | 250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |  |
|  | Napęd dyskietek | NIE |  |
|  | Napęd optyczny | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |  |
|  | Płyta główna | - Zaprojektowana przez producenta komputera -oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji - w standardzie μATX - chipset dostarczony przez producenta procesora - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - min 1x PCI Express o szybkości x16 - min 1x PCI Express o szybkości x1 - min 2x PCI 32bit -Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera -możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera -możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, -możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) -możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala - możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy |  |
|  | Karta dźwiękowa | -Zintegrowana -w standardzie High Definition -oparta o układ sprzętowy ALC663 lub nowszy -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, -możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana -oparta o układ Intel GMA 4500 lub nowszy o nie gorszej wydajności 2D/3D -do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) |  |
|  | Porty I/O | -min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) -min. 1x RS-232 -min. 1xLPT -2x porty PS2 -1x VGA -1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) -nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |  |
|  | System operacyjny | Licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej Recovery Windows Vista Business Muli B, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |  |
|  | Obudowa | -Typu „Microtower” -obudowa w kolorze czarnym -w standardzie µATX -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 87% (tzw 87+) -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera -mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy) -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -slot Kensington -oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką |  |
|  | Klawiatura | -Klawiatura USB w układzie US |  |
|  | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi -USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk -funkcja scroll'a czterokierunkowego |  |
|  | Inwentaryzacja i diagnostyka | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputereów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana w instalacji sprzętu z GWARANTOWANYM czasem NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego ( wymagane oświadczenie producenta komputera ), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |  |
|  | Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 6.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows Vista. 8. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) dostępnej na poniższej stronie internetowej i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5. http://www.energystar.gov/ , komputer spełniający kryteria specyfikacji Energy Star 5.0 |  |
|  | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |

- Drukarka kolorowa laserowa (wraz z dodatkowym zestawem zapasowych tonerów oryginalnych)  - 1 szt.

Kod. CPV – 30232110 - 8

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne i punktacja* TAK | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Drukarka kolorowa laserowa |
| I Parametry: |
| 1. | Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |  |
| 2. | Zainstalowana pamięć | 256 MB |  |
| 3. | Prędkość procesora | 700 MHz |  |
| 4. | Typ złącza do podłączenia do komputera | USB 2.0 Karta Ethernet 10/100 BaseTx IEEE 1284 |  |
| 5. | Maksymalna rozdzielczość (mono) pionowo - poziomo Maksymalna rozdzielczość (kolor) ) pionowo - poziomo | 1200 – 600 dpi 1200 – 600 dpi |  |
| 6. | Możliwość drukowania w kolorze | TAK |  |
| 7. | Szybkość druku (mono) Szybkość druku (kolor) | 30 str./min. 30 str./min. |  |
| 8. | Wydajność | 100 000 str./mies. |  |
| 9. | Podajniki papieru | Automatyczny min.500 arkuszy Uniwersalny min. 100 arkuszy |  |
| 10. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000/XP/2003 Serwer/Vista MAC OS Xv10.2.8 lub nowszy MAC OS Xv10.4.4 lub nowszy |  |
| 11. | Automatyczny dupleks | TAK |  |
| 12. | Drukowanie dwustronne | TAK |  |
| 13. | Komplet sterowników | TAK |  |
| 14. | Obsługiwane języki drukarek | Windows / Mac |  |
| 15. | Komplet kabli zasilających | TAK |  |
| 16. | Komplet tonerów | TAK |  |
| 17. | Zapasowy toner | Komplet tonerów oryginalnych |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | 2 lata, wieczysta gwarancja na głowice LED, naprawa w miejscu instalacji | TAK (podać) |  |

- Skaner  - 1 szt.

Kod. CPV –   30216110 - 0

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne i punktacja* TAK | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Skaner |
| I Parametry: |
| . | Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 4800 dpi |  |
| 3 | Cykl pracy (dobowy) | Do 1000 stron |  |
|  | Kodowanie koloru | 48-bitowa |  |
|  | Poziomy skali szarości | 256 |  |
|  | Pojemność automatycznego podajnika papieru | Standardowo 50 arkuszy |  |
|  | Prędkość skanowania (automatyczny podajnik dokumentów, A4) | Do 25 str./min / 50 obrazów/min |  |
|  | Adapter do folii | Wbudowana przystawka do przeźroczy |  |
| 9. | Prędkość skanowania | Umieszczenie kolorowego zdjęcia 10 x 15 cm w dokumencie Microsoft® Word: poniżej 25 s; rozpoznawanie tekstu: poniżej 33 s; umieszczenie kolorowego zdjęcia 10 x 15 cm w wiadomości poczty elektronicznej: poniżej 32 s |  |
| 10. | Maks. format skanowania (skaner płaski) | 21,6 x 35,6 cm |  |
| 11. | Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 356 mm |  |
| 12. | Nośniki | Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (wizytówki), obiekty trójwymiarowe, slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), zdjęcia |  |
| 13. | Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykły tekst, PDF, HTML, RTF |  |
| 14. | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Hi-Speed USB 2.0 Moduł SCSI do skanera |  |
| 15. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® XP, NT 4.0 (z zestawem SCSI); Dostosowanie do systemu Windows Vista™; Mac OS 9.1 lub OS X 10.1.2/10.2 lub nowszy |  |
|  | Wymiary waga | 574 x 399 x 196 mm 8,6 kg |  |
|  | Oprogramowanie | dostarczone przez producenta skanera (na płytach) |  |
| 16. | Zgodność z produktami Mac | TAK |  |
| 17. | Zużycie energii | maksymalnie 80 W Certyfikat ENERGY STAR® |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy - z czasem reakcji następnego dnia roboczego Okres gwarancji obejmuje: - czas reakcji na zgłoszenie awarii maks. Do końca następnego dnia roboczego - koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu, - udostępnienie nowych wersji, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). | TAK (podać) |  |
| 2. | W przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii tego samego urządzenia usterek lub wad - wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. | TAK |  |